DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

EXAMEN TECNOLOGIA INDUSTRIAL

NOMBRE:				APELLIDOS:

1. Una atracción de feria eleva una masa de 1000Kg a 15 m alcanzando una velocidad de 3m/s mediante la acción de un motor eléctrico durante 15 segundos. Si el rendimiento es del 70%.

Calcular a) El trabajo que realiza el motor  Sol: 151500 Julios

b) Potencia útil		          Sol: 10100 Watios

c) Potencia absorbida del motor   Sol: 14428,57 Watios

2. Se necesita generar una energía de 200KW.h mediante un generador que utiliza un combustible gaseoso de 39000 Kcal/m3 de poder calorífico a una presión de 3 atm y a una temperatura de 30ºC. Se pide calcular el volumen de gas necesario, pero en mm3

Sol: V=1,63 m3

3. Un coche de 1250 Kg de masa acelera de 75 a 150 Km/h en 10 segundos. Si el rendimiento del motor es de un 25% y el calor de combustión de la gasolina es de 4*104 J/g, determina

a) Energía suministrada por el motor convertida en trabajo mecánico

Sol: Eutil=813462,5 Julios

b) Energía total producida

Sol: Etotal=3253864 Julios

4. Un avión lanza una carga de 450 Kg cuando se encuentra a una altura de 1100m. Determina su energía cinética y mecánica en los siguientes casos.

a) Antes de soltarlo.   Sol:  Ec= 0     Em=4851000 Julios

b) Cuando el objeto ha recorrido una distancia de 400m

Sol:  Ec= 1764000Julios     Em=4851000 Julios

5. Dado un depósito que contiene 700 litros de agua a 19ºC, calcula la energía en Kcal, en KJ y en KWh necesaria para calentar el agua hasta 38ºC.

Sol: Q=13300Kcal       Q= 55594 KJ         Q=  15,442 KW*h

6. Un frigorífico está funcionando una media de 12 horas al día. La tensión de red se sabe que es de 230V y la corriente que lo recorre es de 4A. ¿Qué energía consume al día en julios y en KWh?

Sol: E= 3,9744*107 Julios

E= 11,04 KW*h